## Slide 1
無人機雙目視覺
事件式告警回傳系統
UAV Dual-Camera Event-Driven Alert Transmission System
基於 Meta SAM3 零樣本偵測 + 事件狀態機 + WireGuard VPN
平台：NVIDIA Jetson AGX Thor · Intel RealSense D435 × 2 · ArduPilot MAVLink
國立清華大學 · 2026-02-25
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026

## Slide 2
研究動機與問題定義
為什麼需要事件式傳輸？
02
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
⚠️ 傳統連續串流的問題
◆ 頻寬限制
山區 4G LTE 上行僅 200 Kbps–2 Mbps 720p@15fps H.264 需 1,000–2,000 Kbps → 不可行
◆ 假陽性誤報
雲、光影、枝葉晃動造成間歇性誤偵測 單幀偵測命中即觸發 → 大量無意義傳輸
◆ 電力消耗
持續串流需持續高功率運算 無人機續航時間受限
◆ 儲存壓力
連續錄影產生大量無用影像 難以即時分析有效事件
✅ 本系統解決方案
◆ 事件式傳輸
只在偵測確認後才傳輸 頻寬節省 95–99%，靜默時 = 0 Kbps
◆ 狀態機過濾
5 狀態 FSM 累積命中率 首次觸發需 ~3 秒，消除瞬間假陽性
◆ SAM3 零樣本偵測
Meta SAM3 text-grounding 無需重新訓練即可偵測 fire/smoke/person
◆ WireGuard VPN
端對端加密通訊 山區 4G LTE 穩定傳輸，延遲 ~230ms

## Slide 3
系統整體架構
Jetson AGX Thor → WireGuard VPN → Hub Dashboard
03
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
🚁 無人機端 (Jetson AGX Thor · CUDA 13 · sm_110)
D435_A 640×480@15fps
D435_B 640×480@15fps
→
→
pyrealsense2 BGR Frame buffer
→
Meta SAM3 Text Grounding fire / smoke / person FP16 autocast
↓
飛控 /dev/ttyACM1 MAVLink 115200
→ GPS Cache →
Event State Machine Normal→Suspected →Confirmed→Tracking →Lost
↓ should_send?
fuse_frames() 雙相機拼接 + Overlay
→
send_alert() WebP thumb WebP evidence meta JSON
🖥️ Hub 地面站 (10.0.0.7:8080)
WireGuard VPN 10.0.0.20 → 10.0.0.7 ~230ms @ 4G LTE
Flask Server POST /api/v1/alerts 驗證 Token + 存檔
hub_events/<event_id>/ meta.json / thumb.webp evidence.webp
Web Dashboard 自動 10s 刷新 DETECTION / FIRE / PERSON
queue/ 離線容錯備份
══════ WireGuard VPN ══════►

## Slide 4
硬體規格
計算平台 · 相機 · 飛控 · 網路
04
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
計算平台
NVIDIA Jetson AGX Thor Developer Kit
GPU
NVIDIA Thor GPU (sm_110)，72-core Ampere architecture
CUDA 版本
CUDA 13.0 · 容器：PyTorch 2.9.0+cu130
相機 A
Intel RealSense D435 (SN: 332522075298) USB3
相機 B
Intel RealSense D435 (SN: 332522073133) USB3
相機解析度
640 × 480 @ 15 FPS BGR 彩色串流 + 深度流
飛行控制器
ArduPilot /dev/ttyACM1 MAVLink Baud 115200
GPS 訊息
GLOBAL_POSITION_INT / GPS_RAW_INT (fix_type ≥ 2)
網路
WireGuard VPN Thor:10.0.0.20 → Hub:10.0.0.7
VPN 延遲
~230 ms (山區 4G LTE) · 峰值傳輸 ~264 Kbps
容器映像
uav-fire-detector:latest (24.7 GB) pyrealsense2 2.55.1

## Slide 5
軟體堆疊
OS · Container · DL Framework · 通訊 · 推論
05
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
Layer 7 Hub 伺服器
Flask 3.x
REST API + Web Dashboard
hub_server.py
POST /api/v1/alerts · Dashboard 自動刷新
Layer 6 傳輸層
requests 2.31+
multipart/form-data POST · WebP Q60/Q75
WireGuard
端對端加密 VPN · 230ms 延遲
Layer 5 深度學習推論
Meta SAM3
Text Grounding · Zero-shot · FP16 autocast
PyTorch 2.9.0+cu130
sm_110 (NVIDIA Thor) · CUDA 13.0
Layer 4 相機 SDK
pyrealsense2 2.55.1
D435 USB3 直讀 · BGR 480p@15fps
pymavlink 2.4.49
MAVLink GPS 讀取 · 背景執行緒
Layer 3 Container Runtime
Docker + NVIDIA CT
uav-fire-detector:latest 24.7GB
Python 3.12 venv
/opt/venv · 所有相依套件獨立
Layer 2 OS / BSP
Ubuntu 22.04 (Jetson BSP)
ROS2 Jazzy /opt/ros/jazzy

## Slide 6
SAM3 文字引導式偵測（Text-Grounding）
Zero-shot · FP16 · 每幀 set_image 只呼叫 1 次
06
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
D435 BGR Frame 640 × 480
→
BGR→RGB PIL.Image
→
set_image() 特徵提取 (共用)
→
set_text_prompt() × 3 labels fire/smoke/person (FP16 autocast)
→
boxes / scores / masks 輸出
→
過濾 score≥0.45 mask≥200px
→
Detection List [label,score, bbox,mask]
◆ 模型
Meta SAM3 Image Model (facebook/sam3) · 3.45 GB · 解析度 1008×1008 · 信心門檻 0.45
◆ 效能關鍵
set_image() 每幀只呼叫 1 次（所有標籤共用特徵） → 相較3次呼叫節省 ~66% 特徵提取時間
◆ 精度優化
FP16 autocast (torch.float16) · 只包住 PyTorch 推論區塊 · 避免 BF16/OpenCV 型別衝突
◆ Mask 處理
masks tensor 形狀 (N,K,H,W) → while ndim>2: mask=mask[0] 壓縮到 2D · resize 到原圖尺寸
◆ 推論頻率
2 Hz (每 0.5 秒) · 雙相機各 1 次 · 等效每秒 4 次 set_image · 可調至 4Hz

## Slide 7
事件狀態機（Event State Machine）
5 狀態 FSM · per-label · 滑動視窗累積命中率
07
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
NORMAL
SUSPECTED
CONFIRMED
TRACKING
LOST
→
M1內≥N1 命中
→
M2內≥N2 命中
→
進入
→
T_LOST 秒無命中
↩ 重置 → NORMAL
Suspected 視窗清空 ↩ NORMAL
LOOP_INTERVAL
0.5 s
推論間隔（2 Hz）
SM_M1 / SM_N1
5 幀 / 2 次
→ Suspected：2.5s 視窗內 2 次命中
SM_M2 / SM_N2
10 幀 / 4 次
→ Confirmed：5s 視窗內 4 次命中
SM_T_SEND
2.0 s
Tracking：最短傳送間隔
SM_T_LOST
10.0 s
無命中後進入 Lost 狀態
SCORE_THR
0.45
SAM3 最低信心分數門檻
時序示意：
時間(s): 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 命中: ○ ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ● ● ● 狀態: Normal Susp Susp Susp Susp Conf Track Track Track Track Track Track 傳輸: 🔴 🔴 🔴

## Slide 8
傳輸內容與頻寬分析
事件式 vs 連續串流 · 山區 4G LTE 可行性
08
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
每次 POST 傳輸內容
meta.json
事件ID / GPS / 時間戳 / bbox / label / score
< 1 KB
thumb.webp
雙相機拼接縮圖 320×240 WebP Q60
5–15 KB
evidence.webp
ROI 截圖 + SAM3 Mask + BBox WebP Q75
15–50 KB
合計
—
21–66 KB
頻寬需求比較
本系統 Tracking 峰值
66KB × (1/2s)
264 Kbps
本系統 Tracking 均值
40KB × (1/3s)
107 Kbps
本系統 靜默（無事件）
0
0 Kbps
720p@15fps H.264 串流
連續傳輸
1,000–2,000 Kbps
節省比例
—
95–99%
✅ 山區低頻寬可行性分析
4G LTE 山區（200Kbps–2Mbps）
✅ 完全可行 · 追蹤時均值 107 Kbps · 靜默時 0 Kbps
Starlink 低延遲衛星（>5Mbps）
✅ 完全可行 · 可縮短 SM_T_SEND 至 1.0s 提升響應速度
Iridium/Thuraya 衛星（64Kbps）
⚠️ 需調整：SM_T_SEND≥8s + WebP Q30 → ~20KB/次 ≈ 20Kbps

## Slide 9
GPS 定位與 MAVLink 通訊
背景執行緒 · fix_type 判斷 · Home GPS 備援
09
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
MAVLink 通訊架構
連線方式
/dev/ttyACM1 Baud 115200 ArduPilot
訊息類型
GLOBAL_POSITION_INT (lat/lon/alt × 1e-7)
GPS_RAW_INT (fix_type 0–6)
讀取架構
獨立背景 daemon Thread 不阻塞推論主迴圈
斷線恢復
try/except → sleep(5) → 自動重連
GPS 快取
_gps_cache dict 含 fix_type + source 欄位
精度
單頻 GPS ±3–5m 3D Fix (fix_type=3) 有效
GPS fix_type 判斷邏輯
fix_type 0
無 GPS 定位 → 回傳 Home GPS
fix_type 1
Dead Reckoning → 回傳 Home GPS
fix_type 2
2D Fix (lat/lon) → 使用實際 GPS ✅
fix_type 3
3D Fix (lat/lon/alt) → 使用實際 GPS ✅
Home GPS 備援機制（室內測試）
預設位置：國立清華大學光復路二段 101 號，新竹市 座標：lat=24.7968, lon=120.9961, alt=75m Dashboard 自動顯示地名 + Google Maps 連結

## Slide 10
雙相機拼接與視覺化設計
fuse_frames() · Detection Overlay · Evidence 圖
10
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
雙相機拼接輸出（1284 × 480）
CAM-A (d435_a) 640×480 → 等高 resize 前向廣角 [person:0.98 ✅]
CAM-B (d435_b) 640×480 → 等高 resize 側向/後向 [fire:0.94 ✅]
◆ mask overlay
目標區域半透明著色 green=person / red=fire
◆ bbox rectangle
偵測框 + label + score 文字
◆ 相機標籤
CAM-A(d435_a) / CAM-B(d435_b) 左上角
◆ 分隔線
4px 灰色垂直分隔線
傳輸圖像說明
thumb.webp
WebP Q60 · 320×240 px · ~9 KB
全景拼接縮圖 · 快速預覽用 包含雙相機視角與所有偵測框
evidence.webp
WebP Q75 · 原始尺寸 · ~48 KB
雙相機全景 + SAM3 Mask overlay 所有偵測框標籤 (bbox 覆蓋>85% 跳過重繪) 為 Dashboard 主要顯示圖像
Note 欄位格式
camA=[person:0.99, person:0.98] camB=[fire:0.94, person:0.92] sm=tracking
各相機偵測結果摘要（依信心分數降排）+ 當前狀態機狀態

## Slide 11
Hub 地面站 Dashboard
Flask REST API · 自動刷新 · 地名解析 · 點圖開原圖
11
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
REST API 端點
POST
/api/v1/alerts
接收告警：Token 驗證 → 存 meta.json + thumb.webp + evidence.webp
GET
/api/v1/pull_requests
Reachback 查詢（保留擴充用）
GET
/
Web Dashboard 自動 10s 刷新
GET
/events/<id>/<f>
靜態圖片直接讀取服務
Dashboard 功能特色
◆ DETECTION / FIRE 標題
從 Note 欄解析最高優先標籤 fire > smoke > person · 顏色編碼 red/gray/green
◆ GPS 地名解析
座標對照 → 自動顯示中文地名 國立清華大學/合歡山等 + Google Maps 超連結
◆ 全幅偵測圖
evidence.webp 全寬顯示（最大 960px） 點圖開新分頁顯示原始解析度
◆ 事件排序
最新事件在最上方 · 最多顯示 50 筆 hub_events/ 目錄長期保存所有事件
◆ 自動刷新
<meta http-equiv=refresh content=10> 無需手動重載即可看到最新事件

## Slide 12
離線容錯機制與系統安全
queue/ 本機備份 · Token 認證 · MAVLink 斷線重連
12
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
離線容錯機制
◆ 觸發條件
POST 失敗（VPN 斷線 / Hub 離線）或 HTTP status ≠ 200 時自動觸發
◆ 儲存內容
queue/<event_id>/meta.json queue/<event_id>/thumb.webp queue/<event_id>/evidence.webp
◆ 重送機制
目前為手動重送（計劃實作自動重試） 網路恢復後可 rsync 或 POST replay
◆ 本地監控
queue/ 目錄可用 ls -la 確認積壓量 每筆約 21–66 KB，32GB SD 可存約 50 萬筆
系統安全機制
◆ API Token 認證
每次 POST 需帶 X-Auth-Token Header 不符則回 401 Unauthorized
◆ WireGuard 加密
Curve25519 / ChaCha20-Poly1305 VPN 隧道端對端加密
◆ Docker 隔離
--runtime=nvidia --privileged 容器內獨立 venv 不影響宿主系統
◆ MAVLink 斷線重連
背景執行緒 try/except → sleep(5) 自動重新建立 MAVLink 連線
◆ GPS 備援
fix_type < 2 → Home GPS 保證告警 meta 中永遠有座標資訊

## Slide 13
系統驗證結果（2026-02-25 室內測試）
SAM3 ✅ MAVLink ✅ 雙 D435 ✅ Hub Dashboard ✅
13
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
系統啟動序列 Log
[SAM3] ✅ 模型載入完成 3.45 GB CUDA fp16 device=cuda
[MAV] ✅ Heartbeat OK sysid=1 /dev/ttyACM1 baud=115200
[RS] ✅ 偵測到 2 顆 RealSense: ['332522075298', '332522073133']
[RS] ✅ 相機開啟完成，開始推論迴圈（2 Hz）
[EVENT] 🚨 label=fire level=tracking event_id=fire_1771995086333 GPS=(24.7968,120.9961,75.0m)
[send_alert] ✅ 成功！status=200 耗時=0.27s thumb=9.7KB evid=48.8KB
實測效能數據
SAM3 模型載入
~52 秒（首次下載 3.45GB + 初始化）
POST 耗時
0.22–0.33 秒（含 WireGuard 230ms）
thumb 大小
9.4–9.7 KB（320×240 WebP Q60）
evidence 大小
47.4–49.5 KB（全景 WebP Q75）
信心分數
fire 0.94–0.97 / person 0.92–0.99
Dashboard 驗證（截圖）
DETECTION FIRE / DETECTION PERSON
Confidence: 0.9736 / 0.9858 / 0.9893
GPS: lat=24.7968 lon=120.9961 alt=75.0m
地名：國立清華大學，新竹市東區光復路二段
Note: camA=[person:0.99] camB=[fire:0.94, person:0.92]
sm=tracking · Camera: dual · ROI: [0,0,1284,480]

## Slide 14
優化方向與未來工作
推論加速 · 傳輸優化 · 偵測精度 · 定位增強
14
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
🚀 推論速度優化
TensorRT INT8 量化
torch2trt · 預期 3–5× 加速（Thor GPU 原生支援）
縮小輸入解析度
1008→512 px · 推論時間 -60% · 精度略降
非同步雙相機推論
A/B 各開獨立執行緒 · 延遲降低 50%
提升推論頻率
0.5s→0.25s (4Hz) · 響應更快
📡 傳輸頻寬優化
動態 WebP 品質
依頻寬自動調 Q10–Q75 · 衛星環境壓到 5KB/次
差異幀傳輸
只傳與前次事件的差異區域 · 減少 40–70%
事件等級分流
fire=高頻寬 / person=低頻寬 · 資源優先
SM_T_SEND 動態調整
依網路品質動態調整傳送間隔
🎯 偵測精度優化
IoU 跨幀追蹤
SORT/ByteTrack · 更穩定 Tracking 狀態
D435 深度資訊
啟用深度流過濾近距離誤偵測目標
分類別信心門檻
fire=0.5 / smoke=0.6 / person=0.4 獨立調整
False Positive 分析
收集室外飛行誤報資料，調整 SM 參數
📍 定位精度優化
RTK GPS 整合
搭配地面站 RTK 基站 · 精度 < 10 cm
氣壓計高度融合
無 GPS Fix 時用 BARO_ALT 補充高度
時間戳精確對齊
MAVLink 時間戳與系統時鐘 NTP 同步
geofence 告警
設定禁飛區邊界自動告警

## Slide 15
程式碼結構
uav_hub/ · 主程式 ~1000 行 · 模組化設計
15
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
檔案結構
thor_dualcam_event_sender.py
主程式 ~1000 行
init_sam3() · _infer_sam3_real() · EventStateMachine _mav_reader_thread() · run_realsense_mode() · _main_loop_body()
thor_send_alert.py
傳輸函式庫
send_alert() · make_thumb() · make_evidence() build_meta() · save_to_queue()
hub_server.py
Hub Flask 伺服器
POST /api/v1/alerts · GET / Dashboard _location_label() · _primary_display_label()
run_uav_alert.sh
Docker 一鍵啟動
GPU 確認 · SERIAL_DEVICES 掃描 pymavlink auto-install · 參數透傳
decord.py
SAM3 訓練依賴 stub
VideoReader/cpu() stub 繞過 ImportError 推論時不需要真實 decord
requirements.txt
依賴清單
requests / Pillow / opencv-python / numpy
thor_dualcam_event_sender.py 模組說明
init_sam3()
SAM3 模型初始化 HF Token 登入 · bpe 路徑自動偵測 · CUDA 確認
_infer_sam3_real()
實際 FP16 推論 set_image×1 → set_text_prompt×3 → 結果解析
EventStateMachine
per-label 5狀態 FSM 滑動視窗命中率計算 · 節流傳送控制
_mav_reader_thread()
MAVLink 背景執行緒 GPS_RAW_INT/GLOBAL_POSITION_INT 快取
run_realsense_mode()
pyrealsense2 雙相機主迴圈 序號自動偵測 · 3s 超時容錯
_main_loop_body()
每 0.5s 核心邏輯 推論→FSM→拼接→GPS→POST→queue
fuse_frames()
雙相機拼接 + Detection overlay mask/bbox/label 繪製 · 480p 等高縮放

## Slide 16
總結與貢獻
研究成果 · 論文貢獻點 · 系統驗證
16
無人機雙目視覺事件式告警回傳系統 · NTHU · 2026
系統貢獻摘要
1
事件式傳輸架構
FSM 5狀態機過濾假陽性 相較連續串流節省 95–99% 頻寬 山區 4G LTE 環境完全可行
2
SAM3 Zero-shot 部署
Meta SAM3 Text-Grounding 無需針對火災/人員重新訓練 FP16 加速 + CUDA 13 sm_110 相容
3
雙目視覺 + MAVLink 整合
雙 D435 同步採集 + 拼接視覺化 MAVLink GPS 時間戳精確定位 fix_type 判斷 + Home GPS 備援
4
完整部署驗證
Docker 容器化一鍵部署 室內完整驗證（D435×2 + 飛控）✅ Hub Dashboard 實際截圖證明
系統規格一覽
推論模型
Meta SAM3 (3.45 GB)
推論頻率
2 Hz (0.5s/次)
偵測類別
fire / smoke / person
信心門檻
score ≥ 0.45
首次告警
~3.0 秒後確認
最高傳送頻率
1 次 / 2 秒
每次傳輸
21–66 KB
峰值頻寬
264 Kbps
靜默頻寬
0 Kbps
VPN 延遲
~230 ms
相機
D435 × 2 640×480@15fps
GPU 平台
NVIDIA Thor sm_110